## Slide 1: 静态路由实验注意事项

## Slide 2: 静态路由实验补充
1.浏览器登录http://172.16.xx.5:8080，其中xx是组号（所在设备IP第三个数字），点击路由器登录，无提示时多按几次回车键
2.连接网线（设备试验网卡连一个路由器接口，连接正确，物理设备灯闪，登陆的路由器有提示）
3.配置路由器接口IP（见实验指导ip address），例如配置为A.B.C.D
4.配置实验网卡网关为A.B.C.D，掩码为255.255.255.0或者写24，配置实验卡IP为A.B.C.E，最后一个数字保持不同。验证（此时如果一切正常，可以在主机上Ping 通A.B.C.D）
5.配置路由器其它接口IP及路由信息(见实验指导ip route)
6.关闭主机防火墙，禁用校园网，然后依次Ping 串口IP，第二个路由器IP，对方主机IP。
当浏览器登录显示路由器灰色时,在telnet软件，选telnet协议（默认是ssh2），然后输入172.16.xx.5，登陆后en 14，然乎clear line tty Y（按照网页图标顺序，Y依次是1,2,3,4）

## Slide 3: 取消配置命令
当我们在某个端口配置了ip或者在配置界面设置了路由，或者打开路由器后，发现某些端口已经配置了信息，需要清除命令
清除命令就是在同样的命令配置环境下，在命令前加上no
例如ip address，no ip address
特别注意：路由器端口应该对应不同的网络，例如我们在同一台路由器上插两根网线，两台设备互相ping桶后，进入实际的静态路由配置过程，此时需要需要拔一根网线插入另外一个路由器的端口，该路由器端口的IP和对应设备的IP及网关需要修改；两个路由器不同端口的IP网络标号（IP前3段），应该互不相同